REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 809/2014 AL COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea

Art. 45: Verificarea conţinutului de tetrahidrocanabinol din culturile de cânepă

(1)În scopul aplicării articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statele membre stabilesc sistemul pentru a determina conţinutul de tetrahidrocanabinol (denumit în continuare "THC") din culturi, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(2)Autoritatea competentă a statului membru păstrează evidenţa constatărilor privind conţinutul de THC. O astfel de evidenţă cuprinde, pentru fiecare soi, cel puţin rezultatele privind conţinutul de THC al fiecărui eşantion, exprimat ca procentaj cu două zecimale, procedura utilizată, numărul testelor efectuate, momentul în care a fost prelevat eşantionul şi măsurile luate la scară naţională.

(3)Dacă media tuturor eşantioanelor dintr-un anumit soi depăşeşte conţinutul de THC prevăzut la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statele membre aplică procedura B din anexa I la prezentul regulament în cazul soiului respectiv în cursul anului de cerere următor. Această procedură se utilizează în cursul anilor de cerere următori, cu excepţia cazului în care toate rezultatele analizelor cu privire la soiul în cauză arată un conţinut de THC mai mic decât cel prevăzut la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Dacă, în cel de-al doilea an, media tuturor eşantioanelor dintr-un anumit soi depăşeşte conţinutul de THC prevăzut la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statul membru în cauză informează Comisia cu privire la autorizarea de a interzice comercializarea soiului respectiv în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului (1). Notificarea respectivă se trimite până cel târziu la data de 15 noiembrie a anului de cerere în cauză. Începând cu anul de cerere următor, soiul care face obiectul acestei solicitări nu este eligibil pentru plăţile directe în statul membru în cauză.

(1)Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (JO L 193, 20.7.2002, p. 1).

(4)Cânepa se cultivă în continuare, în condiţii de creştere normale, în conformitate cu practica locală, timp de cel puţin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să se poată efectua controalele prevăzute la alineatele (1), (2) şi (3).

Totuşi, statele membre pot autoriza recoltarea cânepii după începerea înfloririi, dar înainte de sfârşitul perioadei de 10 zile după încheierea înfloririi, cu condiţia ca inspectorii să indice, pentru fiecare parcelă în cauză, părţile reprezentative care trebuie să fie cultivate în continuare timp de cel puţin 10 zile după încheierea înfloririi, în vederea inspecţiei, în conformitate cu metoda stabilită în anexa I.

(5)Notificarea menţionată la alineatul (3) se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (1).

(1)Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informaţiilor şi documentelor cu privire la implementarea organizării comune a pieţelor, la sistemul de plăţi directe, la promovarea produselor agricole şi la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice şi insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).

ANEXĂ: Metoda comunitară de determinare cantitativă a conţinutului de 9-tetrahidrocanabinol al soiurilor de cânepă

1.Sfera şi domeniul de aplicare

Această metodă vizează determinarea conţinutului de 9-tetrahidrocanabinol (denumit în continuare "THC") al soiurilor de cânepă (Cannabis sativa L.). După caz, metoda presupune aplicarea procedurii A sau a procedurii B descrise în continuare.

Metoda se bazează pe determinarea cantitativă prin cromatografie în fază gazoasă (GC) a conţinutului de 9-THC, după extragerea cu ajutorul unui solvent adecvat.

1.1.Procedura A

Procedura A se utilizează pentru controalele asupra producţiei în conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi cu articolul 30 litera (g) din prezentul regulament.

1.2.Procedura B

Procedura B se utilizează în cazurile menţionate la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi la articolul 36 alineatul (6) din prezentul regulament.

2.Eşantionare

2.1.Eşantioane

(a)Procedura A: dintr-o cultură de cânepă de un anumit soi, aflată pe câmp, se prelevează de la fiecare plantă selecţionată un eşantion de 30 cm care conţine cel puţin o inflorescenţă femelă. Prelevarea se efectuează în perioada cuprinsă între a douăzecea zi de la începutul înfloririi şi a zecea zi de după sfârşitul înfloririi, în timpul zilei, conform unui traseu sistematic care să asigure colectarea unui eşantion reprezentativ pentru parcela în cauză, dar excluzând marginile acesteia.

Statele membre pot autoriza efectuarea eşantionării în perioada cuprinsă între începutul înfloririi şi a douăzecea zi de la începutul înfloririi, cu condiţia ca, pentru fiecare soi cultivat, să se efectueze alte prelevări reprezentative, în conformitate cu primul paragraf, în perioada cuprinsă între a douăzecea zi de la începutul înfloririi şi a zecea zi de după sfârşitul înfloririi.

(b)Procedura B: dintr-o cultură de cânepă de un anumit soi, aflată pe câmp, se prelevează treimea superioară a fiecărei plante selecţionate. Prelevarea se efectuează în cursul celor zece zile de după sfârşitul înfloririi, în timpul zilei, conform unui traseu sistematic care să asigure colectarea unui eşantion reprezentativ pentru parcela în cauză, dar excluzând marginile acesteia. În cazul soiurilor dioice, se prelevează doar plante femele.

2.2.Dimensiunea eşantionului

Procedura A: pentru fiecare parcelă, eşantionul este format din prelevări de la 50 de plante.

Procedura B: pentru fiecare parcelă, eşantionul este format din prelevări de la 200 de plante.

Fiecare eşantion se introduce într-un săculeţ de pânză sau de hârtie, fără a fi strivit, apoi este dus la laborator pentru analiză.

Dacă este necesar, statul membru poate prevedea recoltarea unui al doilea eşantion, în vederea unei contraanalize, acest al doilea eşantion urmând a fi păstrat fie de producător, fie de organismul responsabil cu analiza.

2.3.Uscarea şi depozitarea eşantionului

Uscarea eşantioanelor începe cât mai repede posibil şi, în orice caz, în termen de 48 de ore, prin orice metodă care implică o temperatură mai mică de 70 °C.

Eşantioanele trebuie uscate până când ating o greutate constantă şi un conţinut de umiditate între 8 % şi 13 %.

După uscare, eşantioanele se păstrează fără a fi strivite, la adăpost de lumină, la o temperatură mai mică de 25 °C.

3.Determinarea conţinutului de THC

3.1.Pregătirea eşantionului pentru analiză

Eşantioanele uscate se curăţă de tulpini şi de seminţele mai mari de 2 mm.

Eşantioanele uscate se macină până se obţine un praf semifin (care să treacă printr-o sită cu ochiuri de 1 mm).

Acest praf poate fi păstrat timp de 10 săptămâni, într-un loc uscat şi întunecos, la o temperatură mai mică de 25 °C.

3.2.Reactivi şi soluţie de extracţie

Reactivi

- 9-tetrahidrocanabinol, pur din punct de vedere cromatografic;

- Scualan, pur din punct de vedere cromatografic, utilizat ca etalon intern.

Soluţie de extracţie

- 35 mg de scualan la 100 ml de hexan.

3.3.Extragerea 9-THC

Se cântăresc 100 mg din eşantionul pentru analiză sub formă de praf şi se introduc într-un tub de centrifugare, apoi se adaugă 5 ml de soluţie de extracţie care conţine etalonul intern.

Eşantionul se scufundă într-o baie cu ultrasunete, unde se lasă timp de 20 de minute. După centrifugarea timp de 5 minute la 3 000 de rotaţii/minut, se colectează soluţia de THC supernatantă. Soluţia colectată se injectează în cromatograf şi se efectuează analiza cantitativă.

3.4.Cromatografia în fază gazoasă

(a)Aparatură

- gaz-cromatograf echipat cu un detector cu ionizare în flacără şi cu un injector cu sau fără divizare;

- coloană care permite o bună separare a canabinoidelor, de exemplu o coloană capilară din sticlă cu lungime de 25 m şi diametru de 0,22 mm, impregnată cu o fază de fenil-metil-siloxan nepolară de 5 %.

(b)Intervale de etalonare

Cel puţin 3 puncte pentru procedura A şi 5 puncte pentru procedura B, inclusiv punctele 0,04 şi 0,50 mg/ml de 9- THC în soluţie de extracţie.

(c)Condiţii experimentale

Următoarele condiţii sunt enumerate ca exemple pentru coloana menţionată la litera (a):

- temperatura cuptorului 260 °C

- temperatura injectorului 300 °C

- temperatura detectorului 300 °C.

(d)Volumul injectat: 1 µl

4.Rezultate

Rezultatele sunt exprimate cu două zecimale, în grame de 9-THC la 100 grame de eşantion de analiză uscat până când ajunge la o greutate constantă. Se aplică o toleranţă de 0,03 g la 100 g.

- Procedura A: o determinare per eşantion pentru analiză.

Cu toate acestea, dacă rezultatul obţinut astfel este peste limita prevăzută la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se efectuează o a doua determinare per eşantion de analiză, iar rezultatul care se reţine este media celor două determinări.

- Procedura B: rezultatul reprezintă media a două determinări per eşantion pentru analiză.

Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 227L din data de 31 iulie 2014

Forma sintetică la data 02-nov-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

© Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1307/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

SECŢIUNEA 3: Implementarea schemei de plată de bază

Art. 32: Activarea drepturilor la plată

(1)Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de plată de bază se acordă fermierilor printr-o declaraţie în conformitate cu articolul 33 alineatul (1), în momentul activării unui drept la plată pe hectar eligibil, în statul membru în care a fost alocat dreptul respectiv. Drepturile la plată activate dau dreptul la plata anuală a cuantumurilor stabilite în drepturile respective, fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii plăţilor în conformitate cu articolul 11 şi plafonării progresive, reducerilor lineare în conformitate cu articolul 7, articolul 51 alineatul (2) şi articolul 65 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament, şi aplicării articolului 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2)În sensul prezentului titlu, "hectar eligibil" înseamnă:

a)orice suprafaţă agricolă a exploataţiei, inclusiv suprafeţele care nu erau într-o stare adecvată pentru agricultură la 30 iunie 2003 în statele membre aderente la Uniune la 1 mai 2004 care, în momentul aderării, au ales să aplice schema de plată unică pe suprafaţă, care este utilizată pentru o activitate agricolă sau, în cazul în care suprafaţa este utilizată şi pentru activităţi neagricole, care este utilizată în principal pentru activităţi agricole; sau

b)orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică sau al schemei de plată unică pe suprafaţă, prevăzute la titlul III şi, respectiv, la titlul IVA din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, şi care:

(i)nu mai este conformă cu definiţia termenului "hectar eligibil" de la litera (a), ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 92/43/CEE, a Directivei 2000/60/CE şi a Directivei 2009/147/CE;

(ii)pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este împădurită în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau al articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile articolului 43 alineatele (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau ale articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; sau

(iii)pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este retrasă temporar din circuitul agricol, în conformitate cu articolele 22, 23 şi 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sau cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(3)În scopul aplicării alineatului (2) litera (a):

a)în cazul în care o suprafaţă agricolă a unei exploataţii este utilizată şi pentru activităţi neagricole, suprafaţa respectivă este considerată ca fiind utilizată în principal pentru activităţi agricole dacă activitatea agricolă se poate desfăşura fără a fi afectată în mod semnificativ de intensitatea, natura, durata şi calendarul activităţilor neagricole;

b)statele membre pot întocmi o listă a suprafeţelor care sunt utilizate în principal pentru activităţi neagricole.

Statele membre stabilesc criterii pentru aplicarea prezentului alineat pe teritoriul lor.

(4)Suprafeţele sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale.

(5)În scopul determinării "hectarelor eligibile", statele membre care luat decizia menţionată la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf pot aplica un coeficient de reducere pentru a converti hectarele în cauză în "hectare eligibile".

(6)Suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conţinutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depăşeşte 0,2 %.